## Slide 1
TCP/IP
介紹

## Slide 2
OSI模型 - 網路七層架構
ISO (international stardard organization)
OSI (open system interconnection)

## Slide 3
Transport
傳輸層
Network
網路層
Data-Link
資料鏈結層
Physical
實體層
Application
應用層
Presentation
表達層
Session
會議層
Transport
傳輸層
Network
網路層
Data-Link
資料鏈結層
Physical
實體層
Application
應用層
第七層
Presentation
表達層
第六層
Session
會議層
第五層
第四層
第三層
第二層
第一 層
第七層
第六層
第五層
第四層
第三層
第二層
第一 層

## Slide 4
Transport
傳輸層
Network
網路層
Data-Link
資料鏈結層
Physical
實體層
Application
應用層
Presentation
表達層
Session
會議層
Transport
傳輸層
Network
網路層
Data-Link
資料鏈結層
Physical
實體層
切割（重組）TCP UDP PORT 、加序號、
加checksum、加ack、控制資料流
ip定址、routing
加MAC、CRC (FCS)、timing、資料訊號
線（有線、無線）5v、0v
Application
應用層
outlook
第七層
Presentation
表達層
編碼（解碼）、壓縮（解壓縮）、加密（解密）
第六層
Session
會議層
session：協調參數如全雙功 or 半雙工
第五層
第四層
第三層
第二層
第一 層
第七層
第六層
第五層
第四層
第三層
第二層
第一 層

## Slide 5
TCP/IP
模型

## Slide 6
S:MAC
D:MAC
S:IP
D:IP
S:PORT
D:PORT
資料內容
封包表頭與資料內容 (demo抓封包)
ftp://ftp.pinju.in/
stustu

## Slide 7
IP介紹

## Slide 8
ipconfig /all

## Slide 9
IPV4位址表示法
10000001 00000111 00000011 00000001
129. 7. 3. 1
4個8bit 共32bit
00000000=0 11111111=255

## Slide 10
SM:255.255.255.0
SM:11111111.11111111.11111111.00000000
SM:/24
IP 位址的結構

## Slide 11
IP: 100.100.100.2
SM:255.255.255.0
DG:100.100.100.1
100.100.100.2
100.3
100.1
50.1
50.2
50.3
100.100.100.0/24
50.50.50.0/24
/24
11111111.11111111.11111111.0000000
Subnet Mask
router
switch
switch

## Slide 12
Class D 1110 (224-239)
Class E 1111 (240-255)
最常見的3 種IP位址等級

## Slide 13
Class D 1110 (224-239)
OSPF 224.0.0.5
Multicast 定址廣播

## Slide 14
192.168.1.0/24 用來代表該 Class C 的網路
封包目的為192.168.1.255, 即對192.168.1.0/24 這個網段送出廣播封包
封包目的為255.255.255.255, 即對現在的網段送出廣播封包
特殊IP位址

## Slide 15
私有IP (Private IP Address) 包含
若 IP 封包為Private IP時, ISP的路由器將不會放行此種封包, 因此無法在網際網路上流通
1個Class A: 10.0.0.0/8
16個ClassB: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
256個Class C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

## Slide 16
傳送
接收
SRC:IP
SRC:Port
DST:IP
DST:Port
netstat -n
TCP 連線 (Connection)

## Slide 17
NAT (Network Address Translation)
SRC IP
SRC IP
DST IP
DST IP
DST IP
DST IP
SRC IP
SRC IP

## Slide 18
SRC IP
SRC IP
DST IP
DST IP
DST IP
DST IP
SRC IP
SRC IP
10.1.1.1:1234 200.1.1.1:2233
10.1.1.2:5678 200.1.1.1:2234
…………